## Slide 1
Control del Motor
Inicio System Thread
Enviar Duty cycle y RPM al LCD Thread
Duerme
100 ms
Refrescar WDT
Configuración de Periféricos
Manejo de
Faults del Motor
Parpadeo LED Rojo
Motor Habilitado?
Si
No

## Slide 2
Configuración del ADC0
Configuración de Periféricos
Configuración de los Timers 0, 1, 2
Configuración de la IRQ5
Iniciar Timers
Inicializar LEDs apagándolos
Configuración del WDT
Termina subrutina

## Slide 3
Hay nFault?
Poner parpadeo de LED Rojo a 1 Hz
Leer nFault
Manejo de
Faults del Motor
Fault status = 1
Deshabilita Motor
Incrementa Contador de nFaults.
Fault status = 0
Termina Subrutina
Poner parpadeo de LED Rojo a 10 Hz
Si
No
Fault status = 1?
Si
No
Procesar
Estado del Motor
Fault status

## Slide 4
Parpadeo de LED Rojo
Termina subrutina
Cantidad de Ticks
Contador de Ticks
Cont. de Ticks
>
Cant. de Ticks
Cambiar estado del LED
Reinicia
Contador de Ticks
Si
No
Incrementa
Contador de Ticks

## Slide 5
Motor
Habilitado
Termina subrutina
Estado del Motor
Edo. del Motor
= ON
Enciende Motor
Enciende LED Verde
Mot_Status = 1
Si
No
Apaga Motor
Apaga LED Verde
Mot_Status = 0
PWM = 0%
RPM = 0

## Slide 6
Leer RPM_SP
Control PI
Actualizar PWM
Filtro
Orden 8
Leer Frec Sensor Hall
Convertir Frec a RPM
+
-
PLANTA:
MOTOR DE CD
Driver
Del Motor
Sensor
Hall
Control del Motor
Estado del Motor
Motor OFF
LED Verde OFF
Motor ON
LED Verde ON
0 0
ó
1 1
1 1
0 1
1 0
0 1
ó
1 0
0 0
Entradas:
Sw4 Sw5
0 0
0 1
1 0
1 1

## Slide 7
Control PI
Termina subrutina
Error
Kp
Ki
Limitador
De Rango
(0-100)
Sal. del
Control
=
1/Kp * Error +
Integral
del Error
Integral
del Error
=
1/Ki * Error * Ts +
Acumulación
de la Integral
del Error

## Slide 8
Leer RPMs S.P.
Termina subrutina
Leer ADC 0
Promediar el valor obtenido y las ultimas 2 lecturas anteriores
Guardar el valor obtenido y el valor anterior
Convierte el valor obtenido de voltaje a RPM

## Slide 9
Interrupción IRQ5
(Cada flanco de Subida)
Termina subrutina
Pulsos Sensor
Leer Frecuencia Sensor Hall
Incrementa
Pulsos Sensor
Interrupción Timer 1
(Cada 100 ms)
Termina subrutina
Pulsos Sensor
Frec Sensor = 10 * Pulsos Sensor
Frec Sensor = (Frec Sensor + Frecuencia Sensor anterior)/2

## Slide 10
Filtro
Termina subrutina
ORDEN DEL FILTRO
Valor de Entrada
ORDEN DEL FILTRO
> 0
Si
No
Valor
Filtrado
=
Valor de
Entrada
+ (
ORDEN
DEL FILTRO
- 1) *
Valor
Filtrado
ORDEN DEL FILTRO
Valor
Filtrado
=
Valor de
Entrada

## Slide 11
Interrupción
WDT
Termina subrutina
Deshabilitar Motor
Encender LEDs Rojo y Amarillo

## Slide 12
Motor
CD
1
2
3
4
12 VCD
GND
FAN RPM
FAN PWM
1
2
3
4
5
6
7
CESEQ DRIVER MODULO
12 VCD
GND
3.3 V
nFAULT
PWM in
8
RPM out
+12 VCD
nSLEEP
GND
3.3 V
P411
P103
P410
P412
MICRO:
R7FS7G27H3A01CFC
TARJETA: S7G2 SK
Pantalla LCD
SPI 0
Comunicación
SPI
LCD_D0-D15
GND
3.3 V
P00
RPM
SET POINT
SW4
SW5
LED VER
LED ROJ
LED AMA
P06
P05
P602
P601
P600

## Slide 13
Parámetros de Control
Velocidad del Motor en RPM
Encendido y apagado del Motor
Despliegue de RPM y % de trabajo del Motor en el LCD
Indicación visual en LEDs
Parámetros de Ruido
Control del Motor de CD
Ruido en el potenciómetro
Variaciones en el sensor Hall
Voltaje de Alimentación de 12 Vcd
Voltaje de 5 Vcd del USB
Voltaje del Potenciómetro
Señal del sensor Hall
Señal de los switches
Entradas
Salidas
Ganancias del control PI
Set point
Periodo de muestreo
Filtro
Comunicación entre tareas

## Slide 14
LCD
Thread
System
Thread
Message_Queue( )